## Slide 1
2023 年度 制御工学II 後期 第 2 回レポート
1
2023 年度 制御工学 II 後期 第 2 回レポート
5 年 E 科 番号 氏名
[問題 1] 制御対象 P (s) について，P 制御 KP (s)= 50のオーバシュートをなくすように，PD 制御の KD を設計して下記を答えよ。
P (s)=
1
(s + 1)(s + 5)
(1)
KPD(s)= 50 + KDs
(1) KD
(2) P 制御と PD 制御の応答波形
(3) P 制御と PD 制御の開ループ伝達関数のボード線図
(4) P 制御と PD 制御のゲイン交差周波数 ωgc
[問題 2] [問題 1] の KP = 50, KD を用いて，オーバシュートがなく，かつ，定常偏差が 0 になるコントローラ KPID(s) を設計して下記を答えよ。
PID
D
KI
K (s)= 50 + K s +
s
(1) KI
(2) P 制御，PD 制御，PID 制御の応答波形
(3) P 制御，PD 制御，PID 制御の開ループ伝達関数のボード線図
(4) P 制御，PD 制御，PID 制御のゲイン交差周波数
ωgc